# 节能建筑设计初探

### 一、节能建筑设计初探（论文文献综述）

严若然[1]（2021）在《基于能耗模拟的太原市老旧医院住院楼节能改造技术研究》文中进行了进一步梳理医疗建筑是我国公共建筑中建设量最大的主要类型之一,太原市属于寒冷地区,其公共建筑同时需要采暖和制冷,能耗强度高,尤其是医院住院楼,大部分使用面积为24小时运转,节能潜力巨大。针对老旧医院住院楼节能改造优化策略中重后期技术措施叠加轻前期改造方案设计的问题,本文以太原市医院住院楼为例,从空间和构造等建筑本体节能改造设计影响要素入手展开研究,旨在探索符合操作逻辑,具有实践价值的节能改造策略与节能改造技术。本文系统梳理了国内节能相关研究。然后,基于案例调研,建立了太原市医院住院楼能耗模拟典型模型。在此基础上,从空间、表皮设计和构造设计三个方面模拟和分析了这些因素对太原市医院住院楼能耗的影响,论证了空间表皮与构造因素针对性改造的节能效果,并筛选了基于建筑学视角的节能改造策略关键要素,为节能改造优化策略的组合做准备。在以上研究的基础上,论文提出一种针对太原市医院住院楼,基于多变量试验设计方法来制定能耗模拟方案的住院楼节能改在优化策略整合方法框架,通过节能改造关键要素的筛选、构造要素的分类组合,建立太原市医院住院楼节能改造优化策略,印证了该方法的可行性。最后,论文以太原市某典型医院住院楼为例,解析验证了节能改造优化策略的实用价值。本文提出的太原市医院住院楼典型模型和节能改造优化策略组合与节能改造技术,可以启发和指导太原市其他医疗建筑以及寒冷地区其他城市医疗建筑的节能改造研究,达到构筑高性能医疗建筑的目的。

潘奕璇[2]（2021）在《寒冷地区超低能耗住宅建筑节能设计研究》文中研究指明当前世界经济发展日新月异,城市文明不断进步,随之改变的是居民对生活品质的要求和居住条件的需求。除此之外,城市发展还面临着巨大而严峻的自然环境问题,自然资源短缺和环境污染破坏也将成为不能回避的话题。寒冷地区作为国家能源消耗量较大的地区,针对城市能源短缺问题,推进住宅建筑在寒冷地区的节能设计与研究,不仅能够科学有效地解决城市能源问题,同时也得到了市场和民众的认同。然而,目前全国范围内的节能住宅标准和做法基本是建立在单体建筑的设计与施工当中,区域规划的节能设计理念没有得到广泛的认可,一味地进行单体节能设计与改造并不能完全适应未来城市实现全面超低能耗的要求,因此必须从总体规划出发,寻求区域性的节能新途径。本文在遵循以前从整体规划到建筑单体设计的基础上,力求以较新的设计理念,适应性的设计方法来解决寒冷地区未来超低能耗标准下的实际住宅建筑问题。首先通过查阅收集大量中外相关理论文献与资料,对寒冷地区相关住宅建筑进行实地调研与考察,力图在总结前人经验的基础上,寻找能够适应寒冷地区的住宅建筑超低能耗设计优化方案;并进行经济性分析评价,为未来城市超低能耗发展提供优化解决方案。全文分为六个主要部分:第一部分主要阐述我国目前寒冷地区住宅建筑节能发展的历程与概况,以及发展超低能耗住宅建筑对未来城市建设的重要性。同时参考西方国家与我国现如今超低能耗住宅建筑的优秀设计案例,提出了寒冷地区的住宅建筑在进行超低能耗设计时应秉持因地制宜的设计理念,以节能性设计为主,辅以节能性材料来完成整个超低能耗住宅建筑设计过程。建立从建筑单体出发,进而影响总体规划设计的新思路,为超低能耗标准下区域优化方案做基础。第二部分重点研究阐述在寒冷地区超低能耗设计背景下的住宅建筑基础理论知识,并且通过实地项目考察,详细阐述分析当前我国在进行超低能耗设计时的具体节能措施与建筑做法,为未来最终实现超低能耗城市建设奠定基础。第三部分选择相关的计算软件,对研究项目中的住宅建筑按照现行节能标准从模型建立、参数设置、结构设计等多方面进行涉及与计算,并分析当前寒冷地区住宅建筑外围护结构节能做法以及其节能效率,为未来住宅建筑在超低能耗标准下住的住区设计提供借鉴思路。第四部分针对第三章研究项目中同一建筑单体重新进行超低能耗标准下的相关设计分析,从住宅建筑单体的外墙、屋顶、门窗、细部构造等不同节点,分析住宅建筑在超低能耗标准下的具体节能做法。第五部分根据对研究项目超低能耗标准下的具体节能设计,对住区整体规划进行优化,对总图设计方案进行系统的分析。并根据相关软件日照分析计算,对住区建筑进行重新排列设计,分析对比总体规划中当前节能标准下与超低能耗标准下的容积率、绿化率等各项指标,为城市在未来超低能耗建筑的发展中提供有效可行的优化改造方案和总体布局规划思路。第六部分结论与展望。全文针对寒冷地区,从节能角度出发对建筑单体到总体布局进行优化改造,为未来住宅建筑超低能耗发展提供较新的设计规划思路。

瞿蕊[3]（2021）在《徐州市被动式超低能耗住宅设计研究》文中进行了进一步梳理

张静雅[4]（2021）在《基于硕博士论文统计分析的陕西省当代建筑理论研究成果梳理》文中研究说明自1949年新中国成立以来,中国的建筑大环境进入转型性发展阶段,陕西省作为历史文化发祥地,其所继承下来的建筑本土原生风格受到了强烈的冲击,面临建筑系统的重新构成。随着国内外交流的日益增多,国外建筑思潮不断冲击影响着陕西省本土建筑风格,建筑市场一度呈现“西方化”与“国际化”。但对于陕西省本土文脉的建筑思想还未进行深入系统的研究,就盲目接受国外建筑理论,使得建筑实践脱离建筑理论,建筑实践的繁荣景象与建筑理论的极度匮乏形成了鲜明的对比。造成这种结果最重要的原因之一就是缺乏对陕西省现有的建筑理论系统性的总结、提炼和研究,导致建筑理论远远落后于建筑实践。本课题研究以论题的方式展开,采用文献计量法与内容分析法,对能够体现陕西省当代建筑思想的基础资料进行了基本统计分析。基础资料包括:陕西省建筑师在建筑领域进行的探索、建筑期刊及会议论文、专业着作、陕西省高等院校建筑类硕博士论文和陕西省当代建筑作品等。在本课题组,已有人进行建筑期刊及会议论文、陕西省建筑思想的建筑师和陕西省当代建筑作品的研究。本论文则透过陕西省高校建筑学硕博士论文来看陕西省当代建筑理论的发展。统计分析的时间段均控制在1949年至今,其中因所收集到的陕西省建筑学硕博士论文的发表是在1980年之后,所以本篇文章主要研究发表硕博士论文之后的时间。首先,本文以时间为纵轴,运用文献计量法统计分析了1984-1989年段、1990-1999年段、2000-2009年段和2010-2020年段四个历史时段的建筑学硕博士论文;其次,从统计分析的结果出发,梳理了不同时期的研究热点,并从数据特征、理论特征和关键词特征三个方面对硕博士论文进行分析。随后,提出陕西省当代建筑理论由原创思想与引进思想两部分组成,对这两部分分别进行了归纳和总结;最终,笔者对陕西省当代建筑理论在建筑学硕博士论文方向的发展进行了梳理探讨。

郝喜英[5]（2021）在《关中地区被动式超低能耗居住建筑节能技术研究》文中研究指明随着我国建筑节能工作的推进,我国建筑经历了节能30%、节能50%、节能65%的路程,现在一部分省市正在向节能75%迈进。随着陕西省节能75%标准的颁布,陕西省建筑节能工作又向前迈了一大步,因此需要引进被动式超低能耗建筑,目前陕西省已经启动了超低能耗建筑标准的编制工作。关中地区地处陕西省中部,是陕西省经济最为发达的地方,本文主要针对关中地区,分别从外墙和外窗对被动式超低能耗居住建筑进行研究,力求对关中地区被动式超低能耗居住建筑节能技术提供一些参考。本文内容分为以下几个部分:首先通过阅读相关文献,对被动式超低能耗建筑进行概念解读,介绍了我国节能工作进程及国内外被动式超低能耗建筑的发展。其次,本文研究了被动式超低能耗建筑理论基础和技术体系,其主要技术体系包括以下几个方面:（1）保温隔热性能更高的非透明围护结构;（2）保温隔热性能和气密性能更高的外窗;（3）无热桥的设计与施工;（4）建筑整体的高气密性;（5）高效新风热回收系统;（6）充分利用可再生能源。再次,本文分析了被动式超低能耗居住建筑外墙和外窗传热理论,为下文外墙和外窗的节能设计策略提供坚实的理论依据。接着,本文聚焦于建筑外墙和外窗两个部分着重分析了被动式超低能耗建筑技术体系。针对外墙,本文列举了6种最常用的构造方式,结合De ST-h软件进行能耗模拟,探究了耗能最少的构造方式及保温层厚度对建筑能耗的影响;对于外窗,本文探究了外窗各个部分的节能措施,并探讨了外窗传热系数和太阳得热系数对建筑能耗的影响。最后通过对关中地区已建被动式超低能耗示范建筑进行围护结构节能分析,并通过围护结构结露模拟分析和内表面温度计算分析对围护结构保温隔热性能进行了验证。希望可以对今后关中地区乃至陕西省被动式超低能耗居住建筑围护结构的节能设计提供一些参考。

韩雪琪[6]（2021）在《STP真空绝热板外墙保温构造应用研究》文中认为随着社会对于能源消耗的重视,如何提高能源利用率得到各行业广泛的关注。据统计,我国社会总能耗约28%的比例为建筑在运营过程中所产生的能耗。若将建筑材料生产和运输,以及建筑施工直至完成所产生的能耗与建筑运营产生的能耗进行累计,其数值约占据社会总能耗的50%以上。随着建筑能耗问题的日益严重,2018年,我国住建部发布了《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）,进一步提高了居住建筑的节能要求,规定其节能率由之前的65%提高到75%。2020年7月,北京市为落实“十三五”对于建筑能耗及节能的规划,颁布了《居住节能设计标准》（DB11/891-2020）。该标准将北京市的居住建筑的节能率提高到80%,以达到减少建筑能耗,发展节能建筑的目的。墙体造成的热损失约占外围护结构热损失的40%左右,其在建筑总能耗中的占比数值也是极为可观的。因此,墙体保温系统的研究与发展对于减少建筑整体能耗来讲是一个重要的课题。STP真空绝热板是一种新研发成功的无机保温材料,具有板体超薄、保温性能好、A1级防火、耐久不老化、绿色环保和施工方便等优点,具有极大的推广价值,目前运用于新建节能建筑以及近零能耗建筑,同时因为其板体超薄的特点,常以内保温的形式运用在建筑改造中,以达到减少建筑整体能耗,提高建筑节能率的目的。本文对常用保温材料的性能以及应用进行了整理归纳,详细介绍了STP真空绝热板材料性能,并将其与常用保温材料的优势与不足进行比较。在调研跟进STP真空绝热板外墙保温系统实际项目的过程中,总结其在施工过程中存在的问题,进行系统的归纳与整理,提出科学性的解决方案。在第四章中对STP真空绝热板的热桥进行研究,计算出板缝的存在对于墙体能耗的影响,并对其导热系数进行了修正系数的计算,以方便相关人员在建筑热工计算中进行查阅。第五章对于STP真空绝热板保温系统的防潮设计进行了研究与计算,首先阐述了冷凝结露效应的危害,之后对于不同厚度的STP板的板体与板缝处分别作了内部冷凝检验计算,得出STP真空绝热板作为外墙保温构造,无论是材料处还是板缝处,均不易产生内部冷凝现象。最后选取西安使用STP真空绝热板作为外墙保温的居住建筑建立模型,假设STP板保温系统在无板缝的理想状态下,对全年负荷进行模拟与计算。之后对不同板缝宽度对建筑整体负荷的影响进行模拟与总结,得出在板缝宽度为最大极限值20mm时,对于建筑全年累计总负荷达到22.21%。所以板缝的存在对于建筑负荷的影响是十分显着的。最后结合调研过程中的工程实际情况以及板缝对与建筑整体负荷的影响,对现有STP板标准规程提出建议,希望对STP真空绝热板今后在建筑节能道路上的发展提供一定的参考价值。

姜全成[7]（2021）在《面向建筑节能的建筑表皮生成设计研究》文中进行了进一步梳理可持续背景下,社会对建筑节能的要求越来越高。建筑表皮作为连接建筑内部与外界的主要界面,不但是整个建筑外观形象的代表,同时也是决定建筑内部舒适度和节能性能的关键部分。本文主要研究利于节能的建筑表皮生成设计方法,通过优化建筑表皮节能性能,减少建筑室内空调系统和照明系统的能源消耗。研究以建筑表皮形式变化对其节能性能的影响为切入点,深入探索面向建筑节能的建筑表皮生成设计方法;系统的归纳了建筑表皮生形的算法和逻辑,总结可以重复使用的建筑表皮生成算法集;通过对建筑热环境和光环境的模拟,量化建筑表皮的节能性能,链接优化算法驱动建筑仿真模拟,迭代运算得到建筑表皮综合性能良好的方案集。本文引入了机器学习的方法,构建基于scikit-Learn的监督学习模型应用于建筑表皮的生成设计,减少了建筑表皮性能优化和判断的时间,同时也扩宽了建筑师的创意空间,提高了建筑表皮前期方案设计的节能性能和效率。研究围绕建筑表皮生形、表皮性能优化和机器学习应用于建筑表皮生成设计三个主题展开,共六章。第一章绪论为研究背景、分析研究问题和确定研究思路。过度到第二章关于建筑表皮、仿真模拟与优化、机器学习三个内容的基本理论概述,为研究提供了理论支持。第三章系统的梳理了建筑表皮生形的方法和逻辑,运用Rhino、Grasshopper和Ghpython等软件工具,将建筑表皮生成方法归纳为基本生形、镶嵌生形、分形生形、干扰生形、编织生形、折叠生形、力学生形和仿生生形八类,并列举相关案例阐述说明。结合规范资料与本文研究要点,提出了建筑表皮节能性能优化的策略和方法。第四章以镶嵌生形方法为例,参考北京绿地中心建筑体量和表皮方案,设置建筑体量模型,构建建筑表皮程序,使用多目标优化算法驱动仿真模拟优化表皮节能性能;详细描述了模型建立、仿真模拟、优化算法应用、数据处理以及结果方案筛选中的参数设置和经验技巧,形成了闭环的工作流程。第五章通过多次构建基于多目标优化的建筑表皮生成设计实验模型,分析了基于生形、模拟、优化、筛选工作流的局限性。结合计算性设计方法使用算法和数据生形的特点,引入了人工智能领域的机器学习方法。以北京地区为例,通过对商务区办公建筑体量、朝向等因素调研分析,等梯度设置实验模型,使用多目标优化生成一系列建筑表皮方案,收集数据作为训练集。构建基于Scikit-Learn的监督学习模型,形成了生成设计与机器学习结合的建筑表皮生成设计方法。此外,还详细论述了数据处理的操作流程,提出了将机器学习模型整合到Grasshopper平台的思路和方法,论述了机器学习应用于生成设计的工作流。最后,通过实验性应用验证,论证了基于机器学习面向建筑节能的建筑表皮生成设计方法能高效的辅助建筑师生成综合性能优秀的表皮方案。第六章总结了研究创新点和成果,提出了研究展望与期许。

张婧[8]（2021）在《中美绿色建筑评价标准与认证模式的演进研究》文中提出欧美等发达国家率先开始推广生态环保和绿色建筑理念,并成功订立了相应的评价标准。美国的LEED绿色建筑评价体系在全世界范围内广泛应用,对于我国的绿色建筑评价标准的制定也产生过深远的影响。与发达国家相比,我国绿色建筑发展起步较晚,从我国前期制定的一些绿色建筑评价体系中也不难看出对发达国家绿色建筑评估体系不同程度的借鉴。但学习其他国家的先进经验,更重要的是在了解了其来龙去脉的基础上结合我国实际情况取其可取之处,研究绿色建筑评估体系的演进能帮助我们更加全面地了解该国绿色建筑的发展模式和规律,更能为今后绿色建筑相关标准政策的制定提供有价值的指导依据。研究旨在从我国和美国各自绿色建筑评估体系的演进中分析归纳出经验教训,并以两国绿色建筑评估体系的比较研究为我国绿色建筑评估体系的不断完善提供建设性参考意见。首先梳理了美国LEED的发展以来的评估体系制定者、评价对象与评价范围,发现LEED从制定到更新完善一直是在美国绿色建筑协会的工作下,也有制定开发计划表,在版本修订中评价对象与评价范围逐渐扩充完善。选择变化和影响较大的LEEDv2009和其前一版本LEEDv2.2,以及LEEDv4.0和2019年更新的最新版本LEEDv4.1进行比较分析,主要分析其评价标准与认证模式,得出其主要在理念和技术创新上优化评价指标、整合过程、重视性能计量,在一条既定的、相对稳定的核心主线下有计划而又灵活地逐步精细化、高要求化发展。以时间为轴研究我国绿色建筑评价标准的演进,从《中国生态住宅技术评估手册》、《绿色奥运建筑评估体系》,到国家标准《绿色建筑评价标准》的三个版本2006版、2014版、2019版,对评价标准与认证模式两大方面进行了分析研究,得出每个标准体系的结合当时背景的先进性以及现在视角下的不足。纵向比较《绿色建筑评价标准》的三个版本,除在指标内容上进行更新外,评价对象、评价指标框架都发生了较大变化,认证时计分方式也是三版各不相同。总体上看我国在绿色建筑评价标准的编制承接性、标准在涉及到其他标准的援引或是协同运作、以及全过程控制的执行等上尚存在不足。从演进的分析以及横向比较两国最新版本（评价标准与认证模式两方面）所得的思路对我国当下发展绿色建筑评估的诸如绿色措施实际落地少、过程控制薄弱、评价地域分布不平衡、以市场为主推动绿色建筑发展的长效机制尚未形成等现状提出完善我国绿色建筑评估体系的针对性建议:建立国家与地方在绿色建筑评价上的协同机制;增强指标评价的开放性如设置更多奖励类指标;增加“施工期”绿色评价的内容;优化参与评价的路径。

王艳[9]（2021）在《基于节能设计标准的京津冀地区农村节能住宅研究》文中认为我国建筑节能工作在城市地区已获得初步成效,但是在农村地区仍然处于起步阶段。冬季室内温度难以提高,农村住宅面对的最主要问题是住宅建筑能耗居高不下,究其本质为农村住宅建筑本体的建造水平低、围护结构的性能不符合节能设计标准以及农宅的不合理布局。其中建筑本体的不节能问题已经严重影响了京津冀地区农村居民的生活和该地区的形象。我国政府对居住建筑进行了节能50%、65%、75%设计标准的制定,建筑节能工作在城市地区开展的时间早,节能工作已经有了显着成果。不同于城市地区的集中管理,农村居住建筑分散,节能工作起步晚、节能标准推行进度慢,在对房屋进行节能改造和升级的时候可需要新的建造方式,装配式建造方式作为建筑工业化的表达工具,将其应用到地理位置优越、经济相对发达的京津冀地区解决以上问题可以更高效、更规范的实行建筑节能设计标准,更具有其重要意义。针对京津冀地区农宅建筑本体节能的不足,对建筑围护结构现状进行调研总结。从建筑本体的形态和布局上进行节能设计,设计了4个农宅建筑形式,并根据不同的节能设计标准（50%、65%、75%和农村节能设计标准）对围护结构的构造进行设计。用De ST软件和Airpak软件对建筑形式2和建筑形式3进行能耗模拟和室内舒适度模拟,来判断地上二层储物间和地下储物间的设置是否节能。对4个建筑形式进行24种围护结构组合方案模拟,指出围护结构传热系数组合的优劣,最终确定3种围护结构组合方案（节能50%、65%、75%）。完成建筑本体设计后,对节能农宅进行装配式建筑设计,包括结构设计、模块设计和构件设计。以建筑形式1为例,对传统建造方式和装配式建造方式进行经济性分析和环境效益分析。建议农村地区住宅建筑最低达到节能65%设计标准的要求,在此基础上根据经济能力和住房需求的不同选择不同的节能建筑方案。

李珍妮[10]（2021）在《济源市农村住宅的室内热环境与节能研究》文中研究说明近年来,世界各国面临着能源和环境的共同压力,各行各业都开始探索绿色节能的发展道路。有研究表明,我国建筑行业的能耗占社会总能耗的30%左右,十三五规划将建筑节能上升到国家高度。北方农村住宅由于量大面广,受地区经济文化等因素的影响较大,建筑节能工程推进较为缓慢,因能耗高、节能潜力巨大而成为全面实现建筑节能的突出短板。论文以河南省济源市农村住宅为研究对象,经过对当地农村住宅的深入调研,采用主观调查问卷、居民访谈和客观测试等方法,综合评价农村住宅室内热环境和能耗现状。调研发现该地区大多数农村住宅缺少保温隔热构造,冬季主要房间的平均温度低至4℃,夏季主要房间的平均温度高达29℃,确实存在夏热冬冷,室内热环境差,采暖制冷能耗高的问题。论文从问题出发,以解决问题为导向,结合当地居民的生活方式,经济水平和主观感受等因素,主要从优化围护结构的热工性能和改善夏季自然通风两方面对既有农宅提出节能改造措施,进而探索该地区新农宅的节能设计方案。论文最后利用斯维尔绿色节能系列软件进行模拟分析,对比分析新旧民居的室内自然通风、暖通负荷和热舒适比例,验证农宅改造和新民居设计方案的节能效果。

### 二、节能建筑设计初探（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、节能建筑设计初探（论文提纲范文）

#### （1）基于能耗模拟的太原市老旧医院住院楼节能改造技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国建筑能耗现状

1.1.2 医院建筑的发展及其能耗

1.2 研究对象

1.3 研究目的与研究意义

1.4 国内外相关研究现状

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.5 研究内容与研究方法

1.5.1 研究内容与研究框架

1.5.2 研究方法

第二章 太原市老旧医院住院楼现状与能耗特点研究

2.1 太原市地域和气候特点

2.1.1 地域特点

2.1.2 气候特征

2.2 太原市老旧医院住院楼现状与能耗特点

2.2.1 医院住院楼现状

2.2.2 医院住院楼能耗特点

第三章 太原市老旧医院住院楼能耗模拟典型模型构建

3.1 影响太原市老旧医院住院楼能耗因素的敏感度分析

3.1.1 建筑朝向变化的敏感度分析

3.1.2 窗墙比变化的敏感度分析

3.1.3 遮阳系统的敏感度分析

3.1.4 外墙构造变化的敏感度分析

3.1.5 屋面构造变化的敏感度分析

3.1.6 外窗构造变化的敏感度分析

3.2 本文选择的能耗模拟软件DeST介绍

3.2.1 DeST软件的特点

3.2.2 DeST软件的结构体系

3.2.3 DeST动态模拟结果准确性的验证

3.2.4 DeST在医疗建筑节能研究中的应用

3.3 典型模型的确立

3.3.1 能耗模拟典型模型的建立方法和步骤

3.3.2 空间与表皮设计参数

3.3.3 构造设计参数

3.3.4 气象参数

3.4 结果验证

3.4.1 能耗计算范围

3.4.2 结果校验

3.5 本章小结

第四章 基于能耗模拟的老旧医院住院楼节能改造技术研究

4.1 老旧医院住院楼节能改造策略

4.2 节能改造技术

4.2.1 外墙节能改造技术

4.2.2 外窗节能改造技术

4.2.3 屋面节能改造技术

4.2.4 遮阳措施

第五章 老旧医院住院楼节能改造实证研究

5.1 项目概况

5.2 节能改造方案技术研究

5.2.1 应用LED节能灯具

5.2.2 外围护结构节能改造技术

5.2.3 住院楼室内节能改造技术

5.2.4 住院楼智能自动化控制技术

5.3 能耗模拟分析

5.3.1 建立DeST模型

5.3.2 模拟条件的设定

5.3.3 能耗模拟结果分析

第六章 结论

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （2）寒冷地区超低能耗住宅建筑节能设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 自然环境与能源问题

1.1.2 住宅建筑能耗现状及发展

1.2 研究的目的及意义

1.2.1 研究的目的

1.2.2 研究的意义

1.3 国内外应用现状

1.3.1 国外超低能耗住宅建筑研究概况

1.3.2 国内超低能耗住宅建筑研究概况

1.4 相关文献综述

1.5 研究思路、方法与创新点

1.5.1 研究思路

1.5.2 研究方法

1.5.3 创新点

1.6 论文研究框架

第2章 超低能耗住宅建筑相关基础理论

2.1 超低能耗住宅建筑概述

2.1.1 超低能耗住宅建筑相关理论

2.1.2 超低能耗住宅建筑的分类

2.1.3 研究对象的界定

2.2 被动式住宅建筑

2.2.1 被动式住宅建筑概念

2.2.2 被动式住宅建筑发展历程

2.2.3 被动式住宅建筑核心技术

2.3 超低能耗住宅建筑节能措施

2.3.1 围护结构的节能措施

2.3.2 门窗结构的节能措施

2.3.3 地面层与地下结构的节能措施

2.4 其它技术措施

2.4.1 太阳能光伏技术

2.4.2 地源热泵技术

2.4.3 节能采光设计

2.5 本章小结

第3章 现阶段住宅建筑节能计算实例

3.1 项目概况

3.1.1 项目简介

3.1.2 青岛地区气候特征

3.1.3 设计理念与目标

3.2 建筑设计及相关节能措施

3.2.1 建筑方案设计

3.2.2 建筑气密性设计

3.3 住宅建筑模型节能计算

3.3.1 节能计算软件的选择

3.3.2 住宅建筑模型建立

3.3.3 相关参数设置

3.3.4 围护结构节能计算

3.3.5 节能计算结果

3.4 本章总结

第4章 超低能耗标准下住宅建筑节能设计

4.1 研究项目模型变参数分析

4.1.1 变参数节能计算

4.1.2 超低能耗标准参数设置

4.1.3 变参数模拟计算与结果分析评价

4.2 研究项目超低能耗标准方案设计

4.2.1 外墙超低能耗标准方案设计

4.2.2 屋顶超低能耗标准方案设计

4.2.3 窗户超低能耗标准方案设计

4.2.4 细部节点构造超低能耗标准方案设计

4.3 超低能耗设计方案计算分析与评价比选

4.3.1 设计方案建筑运行能耗计算

4.3.2 建筑能耗分析与评价

4.3.3 经济性指标分析与评价

4.3.4 经济效益分析与评价

4.3.5 投资收益分析与评价

4.4 本章小结

第5章 总体布局方案优化与分析

5.1 超低能耗设计方案总体规划分析

5.1.1 超低能耗标准下总体规划分析与比较

5.1.2 总体规划日照分析

5.2 住宅群体层数优化设计方案

5.2.1 建筑高度对日照影响

5.2.2 层数优化方案

5.2.3 层数优化方案后的日照分析

5.3 总体布局优化设计方案

5.3.1 日照优化设计原则

5.3.2 总体布局优化设计

5.3.3 总体优化设计方案分析

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

致谢

#### （4）基于硕博士论文统计分析的陕西省当代建筑理论研究成果梳理（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 中国当代建筑理论研究

1.3.2 陕西省当代建筑理论发展

1.4 研究方法

1.5 研究框架

1.6 论文创新点

2 陕西当代建筑理论研究对象的确立与分析

2.1 相关概念的限定

2.1.1 当代

2.1.2 建筑学

2.1.3 建筑理论

2.1.4 陕西当代建筑理论

2.2 硕博士论文的收集

2.2.1 确定高校研究范围

2.2.2 论文收集的网上整理

2.2.3 论文收集的实地调查

2.3 硕博士论文的层次分析

2.3.1 四所高校论文的统计分析

2.3.2 陕西建筑思想流派倾向

2.3.3 国外建筑思想的冲击

2.4 本章小结

3 陕西省建筑学硕博士论文统计分析

3.1 统计分析的基本范围和建筑理论框架

3.1.1 基本范围

3.1.2 建筑理论框架

3.1.3 纵向时间段划分

3.2 西安建筑科技大学建筑学硕博士论文梳理

3.2.1 硕士论文数量统计分析

3.2.2 硕士论文建筑理论统计分析

3.2.3 硕士论文关键词统计分析

3.2.4 博士论文数量统计分析

3.2.5 博士论文建筑理论统计分析

3.2.6 博士论文关键词统计分析

3.3 长安大学建筑理论硕士论文梳理

3.3.1 硕士论文数量统计分析

3.3.2 硕士论文建筑理论统计分析

3.3.3 硕士论文关键词统计分析

3.4 西安交通大学建筑理论硕士论文梳理

3.4.1 硕士论文数量统计分析

3.4.2 硕士论文建筑理论统计分析

3.4.3 硕士论文关键词统计分析

3.5 西北工业大学建筑理论硕士论文梳理

3.5.1 硕士论文数量统计分析

3.5.2 硕士论文建筑理论统计分析

3.5.3 硕士论文关键词统计分析

3.6 本章小结

4 硕博士论文统计分析的总结呈现与解析

4.1 陕西省四所高校建筑理论硕士论文分类汇总

4.1.1 硕博士论文数量统计分析

4.1.2 硕博士论文建筑理论统计分析

4.1.3 硕博士论文关键词统计分析

4.1.4 高校导师代表硕博士论文统计分析

4.1.5 硕博士论文特征总结

4.2 陕西省四所高校硕士论文选题的共同点

4.2.1 建筑创作论

4.2.2 居住建筑

4.2.3 生态建筑学

4.2.4 建筑评价理论

4.3 陕西建筑思想流派倾向的硕博士论文分析

4.3.1 建筑方针

4.3.2 民族性的现代化演绎

4.3.3 地域性建筑的新作为

4.3.4 可持续发展(园林景观——城市环境意识)

4.4 本章小结

5 国外建筑思想的引进

5.1 引进建筑思想的硕博士论文统计

5.1.1 硕博士论文统计分析

5.1.2 高校导师代表硕博士论文统计分析

5.2 国外建筑思潮的发展

5.2.1 经典现代主义建筑思潮

5.2.2 现代主义之后的建筑思潮

5.3 国外建筑理论引进的热点问题

5.3.1 经典现代与先锋流派引进的统计分析

5.3.2 国外建筑师及其设计理念引进的统计分析

5.4 本章小结

6 结论

6.1 研究结论

6.2 不足与展望

参考文献

图表目录

图录

表录

附录

致谢

#### （5）关中地区被动式超低能耗居住建筑节能技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 关中地区居住建筑节能技术理论基础

1.3.1 关中地区气候特征

1.3.2 关中地区居住建筑节能设计特点

1.4 课题研究的内容

1.5 课题研究的目的及意义

1.6 课题研究的方法及技术路线

1.6.1 课题研究的方法

1.6.2 课题研究的技术路线

2.被动式超低能耗居住建筑节能技术理论基础

2.1 被动式超低能耗建筑理论基础

2.1.1 相关概念的界定

2.1.2 被动式超低能耗建筑理论基础

2.2 被动式超低能耗居住建筑外围护结构传热理论

2.2.1 外墙传热理论

2.2.2 外窗传热理论

2.3 被动式超低能耗居住建筑节能技术体系

2.3.1 保温隔热性能更高的非透明围护结构

2.3.2 保温隔热性能和气密性能更高的外窗

2.3.3 无热桥设计

2.3.4 高气密性

2.3.5 高效率的热回收装置

2.3.6 充分利用可再生资源

2.4 本章小结

3.关中地区被动式超低能耗居住建筑墙体节能设计

3.1 外墙节能设计分析

3.1.1 保温形式的选择

3.1.2 保温材料的选择

3.1.3 保温材料的安装

3.1.4 关中地区常见的外墙外保温构造形式

3.2 保温层厚度对建筑采暖能耗的影响

3.2.1 软件简介

3.2.2 参数设置

3.2.3 建立模型

3.2.4 模拟分析

3.3 本章小结

4.关中地区被动式超低能耗居住建筑外窗节能设计

4.1 外窗节能设计分析

4.1.1 外窗玻璃系统的选择

4.1.2 外窗窗框材料的选择

4.1.3 外窗安装方式的选择

4.1.4 外窗遮阳方式的选择

4.2 传热系数和太阳得热系数对建筑采暖能耗的影响

4.2.1 外窗参数研究范围

4.2.2 建筑模型设置

4.2.3 模拟分析

4.3 本章小结

5.关中地区被动式超低能耗居住建筑设计实践

5.1 项目概况

5.2 围护结构节能设计分析

5.2.1 外墙节能设计

5.2.2 外窗节能设计

5.2.3 断热桥处理

5.3 围护结构防结露模拟分析

5.3.1 计算依据

5.3.2 边界条件设置

5.3.3 .数值模拟与分析

5.4 围护结构内表面温度计算分析

5.4.1 计算依据

5.4.2 边界条件设置

5.4.3 模拟结果

5.5 本章小结

6.结论与展望

6.1 结论

6.2 展望与不足

6.2.1 不足

6.2.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间参与项目

图表目录

#### （6）STP真空绝热板外墙保温构造应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的

1.3 国内外建筑节能与外墙保温发展现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容及方法

1.5 研究框架

2 STP真空绝热板

2.1 常用保温材料介绍及性能对比

2.1.1 有机保温材料

2.1.2 无机保温材料

2.2 STP真空绝热板

2.2.1 STP板热传递原理

2.2.2 STP板热工性能

2.2.3 STP与其他材料性能对比

2.2.4 STP板外墙保温系统构造

2.3 优势及不足

2.3.1 优势

2.3.2 不足

2.4 本章小结

3 STP真空绝热板项目应用调研分析

3.1 调研对象内容及方式

3.2 调研结果分析与整理

3.3 改进思路

3.4 本章小结

4 STP真空绝热板热桥研究

4.1 配套保温浆料材料性能

4.2 板缝对于墙体能耗的影响

4.3 板缝宽度对于STP真空绝热板导热系数的修正

4.3.1 STP真空绝热板导热系数的修正系数

4.3.2 板缝对STP真空绝热板导热系数的修正

4.4 本章小结

5 STP真空绝热板保温系统防潮设计研究

5.1 冷凝结露效应对围护结构的影响

5.1.1 建筑围护结构中的冷凝

5.1.2 冷凝结露的影响

5.2 STP真空绝热板保温系统内部冷凝计算

5.3 计算结果分析与整理

5.4 本章小结

6 STP真空绝热板外墙保温节能应用研究

6.1 西安地区气象条件概况

6.2 项目概况

6.3 围护结构的构造做法及热工性能

6.4 DeST-h模拟分析

6.4.1 软件简介

6.4.2 模型的建立

6.4.3 参数设定

6.4.4 模拟结果

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望与不足

参考文献

致谢

附录

附录1 不同厚度STP板的墙体构造各层温度及分压力

附录2 西安最冷最热月温度

附录3 不同板缝宽度的STP板项目全年负荷统计值

图表目录

#### （7）面向建筑节能的建筑表皮生成设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 可持续发展与建筑节能

1.1.2 气候适应性建筑设计策略

1.1.3 建筑表皮技术的发展

1.1.4 计算机辅助设计的应用

1.2 研究内容和研究方法

1.3 研究范围与概念界定

1.4 研究目的、意义和创新点

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究意义

1.4.3 研究的创新点

1.5 研究思路结构与论文组织

第二章 相关理论综述

2.1 相关理论一:建筑表皮设计理论与发展

2.1.1 建筑表皮的发展历程

2.1.2 建筑表皮相关领域的研究现状

2.2 相关理论二:建筑仿真模拟与优化算法的应用

2.2.1 仿真模拟在建筑设计中的应用与研究现状

2.2.2 优化算法在生成设计中应用与研究现状

2.3 相关理论三:机器学习理论与在建筑领域的研究应用

2.3.1 机器学习理论概述与算法

2.3.2 机器学习在建筑设计领域的应用和研究现状

2.4 本章小结

第三章 建筑表皮生形算法与节能优化

3.1 相关算法研究与案例分析

3.1.1 基本生形方法

3.1.2 镶嵌生形方法

3.1.3 分形生形方法

3.1.4 干扰生形方法

3.1.5 编织生形方法

3.1.6 折叠生形方法

3.1.7 力学生形方法

3.1.8 仿生生形方法

3.2 建筑表皮节能优化

3.4 本章小结

第四章 基于多目标优化的建筑表皮生成设计

4.1 建筑表皮节能性能优化技术路线

4.2 多目标优化算法

4.3 建筑表皮参数化建模

4.4 仿真模拟与多目标性能优化

4.4.1 仿真模拟与参数设置

4.4.2 基于帕累托最优算法的多目标优化

4.5 优化结果分析与方案筛选

4.5.1 优化结果分析

4.5.2 数据处理与方案筛选

4.6 本章小结

第五章 机器学习应用于表皮的节能性能优化与生成设计

5.1 模拟、优化、筛选工作流的局限性

5.2 机器学习应用于建筑表皮的性能优化

5.2.1 应用机器学习方法的可行性

5.2.2 应用方法与技术路线

5.3 模型设计与数据收集

5.3.1 调研分析与建筑实验模型体量设置

5.3.2 实验模型及建筑表皮GH程序设计

5.3.3 实验模型仿真模拟建模与参数设置

5.3.4 优化算法链接及数据收集

5.4 数据处理与标签设置

5.5 构建基于Scikit-learn的机器学习模型

5.5.1 分类器模型构建

5.5.2 模型评估与改进

5.6 模型迁移与实验性应用

5.7 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 研究结论与创新点

6.1.1 研究主要结论

6.1.2 研究创新点总结

6.2 研究工作展望

参考文献

附录 A

附录 B

在学期间的+研究成果

致谢

#### （8）中美绿色建筑评价标准与认证模式的演进研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 绿色建筑的定义与发展历程概述

1.1.2 世界范围内绿色建筑评估体系的发展

1.1.3 美国绿色建筑评估体系的发展及与我国的渊源

1.1.4 我国绿色建筑评价的发展现状及问题

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究概述

1.2.2 国内研究概述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 研究目的与意义

1.5 论文框架图

2 美国绿色建筑评价标准与认证模式的演进

2.1 美国LEED绿色建筑评估体系的制定者

2.2 美国LEED在评价对象与评价范围上的演进

2.3 美国LEED在评价指标与权重上及认证模式上的演进

2.3.1 LEED-v2.2与LEED-v2009之比较

2.3.2 LEED-v2009与LEED-v4.0之比较

2.3.3 LEED-v4.0与LEED-v4.1之比较

2.4 本章小节

3 我国绿色建筑评价标准与认证模式的演进

3.1 《中国生态住宅技术评估手册》

3.1.1 标准制定者、评价对象及评价范围

3.1.2 标准框架及指标内容

3.1.3 评分原则及评估方法

3.1.4 先进性与不足之处分析

3.2 《绿色奥运建筑评估体系》

3.2.1 标准制定者、评价对象及评价范围

3.2.2 标准框架及指标内容

3.2.3 评分原则及评估方法

3.2.4 先进性与不足之处分析

3.3 《绿色建筑评价标准》2006版

3.3.1 评价标准框架及指标内容

3.3.2 评价与等级划分

3.3.3 先进性与不足之处分析

3.4 《绿色建筑评价标准》2014版

3.4.1 评价指标体系内容

3.4.2 评价与等级划分

3.4.3 先进性与不足之处分析

3.5 《绿色建筑评价标准》2019版

3.5.1 评价标准框架及指标内容

3.5.2 评价与等级划分

3.5.3 先进性与不足之处分析

3.6 《绿色建筑评价标准》2006版与2014版的比较分析与优化总结

3.6.1 标准制定者评价对象及评价范围分析

3.6.2 评价标准指标框架及指标内容分析

3.6.3 认证模式分析

3.7 《绿色建筑评价标准》2014版与2019版的比较分析与优化总结

3.7.1 评价标准框架及指标内容分析

3.7.2 标准制定者评价对象及评价方法分析

3.7.3 认证模式分析

3.8 本章小节

4 中美绿色建筑评价标准与认证模式比较——以两国最新版本为例

4.1 中美绿色建筑评价标准比较

4.1.1 中美绿色建筑标准体系比较

4.1.2 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版指标大类比较

4.1.3 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版评价指标比较

4.1.4 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版指标权重比较

4.1.5 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版评价定级比较

4.2 中美绿色建筑认证模式比较

4.2.1 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版评价阶段比较

4.2.2 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版认证流程比较

4.2.3 美国LEED-v4.1与我国《绿色建筑评价标准》2019版运营方式比较

4.2.4 中美绿色政策激励比较

4.2.5 中美绿色建筑标识评价商业化比较

4.3 本章小节

5 对完善我国绿色建筑评价标准与认证模式的启示

5.1 我国现有绿色建筑评价标准与认证模式上存在的不足

5.1.1 评价标准制定上继承性不足

5.1.2 国标地标等各个标准的协同运作上存在不足

5.1.3 评价标准内容上待提高完善之处

5.1.4 认证模式上存在待提高完善之处

5.2 为进一步完善我国绿色建筑评价标准与认证模式的建议

5.2.1 标准制定一以贯之,建立与地方标准及相关标准协同机制

5.2.2 差异化发展,设置多类鼓励分值

5.2.3 整合过程,增加“施工期”绿色评价的内容

5.2.4 提升公众参与度,优化参与评价的路径

5.3 本章小节

6 结论

6.1 研究成果

6.2 不足与展望

参考文献

附录1 表录

附录2 图录

附录3 LEED-v2009与LEED-v4.0评价指标分大类比较表

附录4 《绿色建筑评价标准》2006版后我国颁布的绿色建筑标准汇总表

附录5 我国各省、自治区、直辖市绿色建筑标准执行现状及地方规范汇总表

攻读硕士学位期间的学术成果

致谢

#### （9）基于节能设计标准的京津冀地区农村节能住宅研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 京津冀地区农村实现建筑节能的必要性

1.3 研究范围及意义

1.3.1 研究范围

1.3.2 研究意义

1.4 国内外研究现状及进展

1.4.1 国外研究现状及进展

1.4.2 国内研究现状及进展

1.5 研究内容及方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究方法

1.5.3 研究框架

第2章 京津冀地区农村住宅现状及用能现状分析

2.1 京津冀地区概况

2.1.1 战略地位

2.1.2 人口特征

2.1.3 经济状况

2.1.4 自然资源状况

2.2 京津冀地区农村住宅现状

2.2.1 建筑特点

2.2.2 建造方式

2.2.3 节能规范

2.2.4 外墙现状

2.2.5 屋顶现状

2.2.6 门窗现状

2.3 京津冀地区农村用能现状及潜力分析

2.3.1 京津冀地区农村生活用能现状

2.3.2 京津冀地区农村供暖现状

2.3.3 京津冀地区农村炊事用能

2.4 本章小结

第3章 不同节能设计标准的围护结构节能技术

3.1 外墙节能技术

3.1.1 外墙保温

3.1.2 外墙常用材料

3.1.3 满足不同节能设计标准的外墙构造

3.2 屋顶节能技术

3.2.1 屋顶形式

3.2.2 屋顶保温材料

3.2.3 满足不同节能设计标准的屋顶构造

3.3 外窗节能技术

3.3.1 外窗节能材料

3.3.2 满足不同节能设计标准的外窗构造

3.4 本章小结

第4章 京津冀地区农村节能住宅设计及能耗模拟

4.1 京津冀地区节能农宅规划

4.1.1 住宅布局

4.1.2 体形系数

4.1.3 功能布局

4.2 京津冀地区农村节能住宅单体设计

4.2.1 京津冀地区节能农宅建筑形式

4.2.2 平面设计

4.3 不同建筑本体的农宅能耗及舒适度模拟

4.3.1 模型建立及参数设置

4.3.2 模拟结果与分析

4.4 不同节能方案的农宅建筑能耗模拟

4.4.1 方案概述

4.4.2 模型建立

4.4.3 参数设置

4.4.4 模拟结果与分析

4.5 本章小结

第5章 京津冀地区农村装配式节能住宅

5.1 京津冀地区装配式农宅体系

5.1.1 装配式农宅主体结构体系

5.1.2 装配式农宅外围护体系

5.1.3 装配式农宅内填充体系

5.2 装配式节能住宅设计

5.2.1 结构体系

5.2.2 模块设计

5.2.3 构件设计

5.2.4 组合

5.3 农村装配式节能住宅综合效果分析

5.3.1 经济性分析

5.3.2 环境效益分析

5.4 本章小结

结论与展望

归纳与总结

创新点

展望与不足

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文和参加科研情况

致谢

作者简介

#### （10）济源市农村住宅的室内热环境与节能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的

1.1.3 研究意义

1.2 研究对象及内容

1.2.1 研究对象

1.2.2 研究内容

1.3 研究问题及方法

1.3.1 研究问题

1.3.2 研究方法

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.4.3 研究述评

1.5 技术路线

第二章 济源市农村住宅建设与能源利用现状

2.1 济源市基本概况

2.2 济源市既有农村住宅建造体系

2.3 济源市既有农宅改造现状

2.4 案例地选择

2.5 农村地区能源利用现状

2.6 济源市农村住宅室内光热环境与能耗现状主观问卷调查

2.6.1 调研内容

2.6.2 调研过程

2.6.3 问卷数据统计分析

2.7 本章小结

第三章 济源市农村住宅的室内热环境现状测试

3.1 济源市农村住宅夏季室内热环境测试

3.1.1 测试方案

3.1.2 农村住宅夏季室内热环境测试现状

3.1.3 不同民居同一空间的室内热环境对比

3.1.4 夏季室内热环境现状评价

3.2 济源市农村住宅冬季室内热环境测试

3.2.1 冬季测试调研方案

3.2.2 不同围护结构农村住宅冬季室内热环境测试现状

3.2.3 不同改造类型农村住宅冬季室内热环境测试现状

3.2.4 冬季室内热环境现状评价

3.3 分析原因

3.4 本章小结

第四章 济源市既有农村住宅的节能改造设计

4.1 济源市既有农村住宅的节能检查

4.2 济源市既有农村住宅的节能改造原则

4.3 济源市既有农村住宅的节能改造设计

4.3.1 济源市既有农村住宅外围护结构的节能改造设计

4.3.2 济源市既有农村住宅可再生能源的高效利用

4.4 改造成本

4.5 节能改造前后传统民居的暖通负荷对比

4.5.1 传统民居的暖通负荷

4.5.2 传统民居节能改造后的暖通负荷

4.5.3 传统阳光间民居节能改造后的暖通负荷

4.6 本章小结

第五章 济源市新建农村住宅设计方案及软件模拟

5.1 建筑节能技术在农村的认知现状

5.1.1 农村住宅未采用节能建筑设计标准的原因

5.1.2 拓宽农村地区建筑节能技术的推广渠道

5.2 济源市新建农村住宅设计方案及节能检查

5.2.1 济源市新建农村住宅建筑设计要求

5.2.2 被动式建筑节能设计

5.2.3 提高农村住宅的能源利用率

5.2.4 济源市新建农村住宅设计方案节能检查

5.3 新旧农村住宅暖通负荷对比

5.3.1 新建民居热负荷

5.3.2 新建民居冷负荷

5.3.3 各类农村住宅暖通负荷对比

5.4 新旧农村住宅室内热舒适对比分析

5.4.1 传统民居的室内热舒适计算

5.4.2 新建农村住宅的室内热舒适计算

5.4.3 新旧民居的室内热舒适对比

5.5 本章小结

第六章 结论

6.1 研究结论

6.2 不足与展望

致谢

参考文献

附录A:攻读学位期间发表论文及参与竞赛

附录 B:图片索引

附录 C:调查问卷

附录 D:内扰设置

### 四、节能建筑设计初探（论文参考文献）

- [1]基于能耗模拟的太原市老旧医院住院楼节能改造技术研究[D]. 严若然. 太原理工大学, 2021(01)

- [2]寒冷地区超低能耗住宅建筑节能设计研究[D]. 潘奕璇. 青岛理工大学, 2021

- [3]徐州市被动式超低能耗住宅设计研究[D]. 瞿蕊. 中国矿业大学, 2021

- [4]基于硕博士论文统计分析的陕西省当代建筑理论研究成果梳理[D]. 张静雅. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [5]关中地区被动式超低能耗居住建筑节能技术研究[D]. 郝喜英. 西安建筑科技大学, 2021

- [6]STP真空绝热板外墙保温构造应用研究[D]. 韩雪琪. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [7]面向建筑节能的建筑表皮生成设计研究[D]. 姜全成. 北方工业大学, 2021(01)

- [8]中美绿色建筑评价标准与认证模式的演进研究[D]. 张婧. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [9]基于节能设计标准的京津冀地区农村节能住宅研究[D]. 王艳. 河北工程大学, 2021(08)

- [10]济源市农村住宅的室内热环境与节能研究[D]. 李珍妮. 昆明理工大学, 2021

本文来源: https://www.lw37.cn/article/9d4e046b5619e78b04801d39.html